## Slide 1: Mecanisme
Căldărar Lina
Gherman Andrei
Clasa a XI-a A

## Slide 2: Definiție
Un mecanism este un sistem tehnic alcătuit din mai multe piese, o parte din ele mobile, o parte fixe care sunt angrenate între ele, astfel încât unele elemente mobile să transmită forțe, miscări, altor elemente mobile din angrenaj.

## Slide 3: Elemente componente ale unui mecanism:
Mecanismele sunt alcătuite din:
- elemente
- cuple cinematice

## Slide 4: CLASIFICAREA MECANISMELOR
1. Maşini energetice
2. Maşini de lucru (tehnologice)
3. Maşini de transportat şi ridicat
4. Maşini de control şi de comandă
5. Maşini de conducere sau logice
6. Mașini cibernetice

## Slide 5: ELEMENTE CINEMATICE
Pentru caracterizarea structurală a unui element solid se folosește noțiunea de rang (j). Prin rang se înțelege numărul legăturilor pe care un element le formează cu elementele vecine.
-elementele cinematice simple (au rangul j<=2)
-elementele monare (au rangul j=1)
-elementele binare (au rangul j=2)
-elementele cinematice complexe (au rangul mai mare decât 2)
-elementele ternare (au rangul 3)
-elemente polinare ( au rangul mai mare decât 3)

## Slide 6: Câteva exemple

## Slide 7: LANȚURI CINEMATICE
Lanțul cinematic este un sistem format din elemente cinematice de diferite ranguri, legate între ele prin cuple de diferite clase.
Toate elementele lanțului cinematic sunt mobile.

## Slide 8: Clasificare
În funcție de rangul elementelor componente, lanțurile cinematice pot fi:
– simple, formate din elemente cu rangul j<=2
– complexe, în care există cel puțin un element cu rangul j>2
În funcție de forma lanțului pot fi lanțuri cinematice:
– deschise, care au cel putin un element cu rangul j=1
– închise, care au elemente cu rangul j>=2.

## Slide 9
După felul mișcări, pot fi lanțuri cinematice:
– plane, când elementele se mișcă într-un plan sau în plane paralele
– spațiale, când cel puțin un element are mișcare spațială

## Slide 10
În funcție de caracterul mișcării elementelor, pot fi lanțuri cinematice:
– desmodrome, când pentru o poziție dată unui element conducător, în raport cu un element considerat fix, celelalte elemente cinematice au mișcări unic determinate
– nedesmodrome, când pentru o poziție dată unui element conducător, în raport cu un element considerat fix, celelalte elemente cinematice au mișcări nedeterminate.

## Slide 11
În funcție de cuplele pe care le conține lanțul cinematic, pot fi:
– lanțuri fundamentale, care conțin numai cuple fundamentale
– lanțuri generale, care conțin și alte cuple decât cuple fundamentale; lanțurile generale pot fi echivalate prin lanțuri fundamentale, prin păstrarea gradului de libertate.

## Slide 12: Întrebări:
1. Care este definiția mecanismelor ?
2. Cum se numesc elementele care au rangul 3 ?
3. Caracterizați dupa felul mișcări lanțurile cinematice ?