## Slide 1: Transmisii prin roti de frictiune
Prezentat de: Ion Catalin, Munteanu Alexandra, Costandin Lorena, Popa Denisa, Chirciu Dragos

## Slide 2: Roti de frictiune
Otel
Fonta
Material plastic
Metal cu bandaj din fibre
Piele
Azbest presat
Hartie stratificata
Cauciu
Materiale de executie:

## Slide 3: Tipuri constructive
In forma cea mai simpla,o astfel de transmitere cuprinde doi arbori paraleli,pe care sunt montate 2 role cilindrice apasate intre ele cu forta Q.Forta de frecare ce apare in zona de contact determina transmiterea miscarii si puterii la rola condusa.
Cand miscarea trebuie transmisa dupa directii perpendiculare,se vor folosi role conice.Transmiterea intre roti se poate asigura direct sau cu ajutorul unor corpuri intermediare ca role sau dscuri.
Pentru mentinerea constanta a fortelor de apasare se pot utiliza arcuri speciale sau dispozitive hidraulice.

## Slide 4: Principiul de functionare
Rolul transimisiilor prin roti de frictiune :
Este acela de a transmite miscarea de rotatie intre doi arbori paraleli sau concurenti,la puteri relativ scazute.In industrie,aceste transmisii se intalnesc cel mai des la masinile de rectificat interior,la masini textile si la standuri de incercari.
Transmisiile cu roti de frictiune sunt organe de masini caretransmit direct miscarea derotatie de la un arbore la altul.• Transmisiile cu roti de frictiunese mai numesc sitransmisii curoti de frecare.

## Slide 5: Dezavantajele utilizari acestor transmisi
necesita realizarea unor forte insemnate de apasare fara de care transmisia nu poate realiza transferul energetic
dispozitivele prin care se realizeaza fortele de apasare au gabarit insemnat sporind volumul transmismisiei
arborii si lagarele transmisiei sunt puternic incarcate
Inconstanta raportului de transmitere datorita fenomenului de aluanecare elastica si geometrica
valori scazute ale randamentului;
durabilitatea transmisiei este mai ridicata datorita uzarilor si oboselii superficiale a materialului suprafetelor active ale rotilor.

## Slide 6: Avantajele utilizari acestor transmisi
Au formă constructivă simplă şi dimensiuni reduse ale corpurilor de rostogolire
Funcţionează fără şocuri şi cu zgomot redus
Au posibilitatea de a patina in cazul suprasolicitărilor de scurtă durată,m protejand astfel instalaţiile respective
Au posibilitatea reglării făra trepte a turaţiei

## Slide 7: Domeni de utilizare
Rotile de frictiune sunt utilizate in constructia variatoarelor continue de turatie si avariatoarelor inversoare de sens ale miscari de rotatie precum la sistemul de franare
De asemenea se folosesc la :
Masini textile
Standuri de incarcari
Masini de rectificat interior

## Slide 8: Clasificarea transmisiilor prin roti de frictiune :
variatia raportului de transmitere a) constant (roti netede, canelate, conice) b) variabil (variatoare de turatie)
valoarea raportului de transmitere a) mecanisme obisnuite (i12 < 7) b) mecanisme neportante (i12 < 15) c) mecanisme actionate manual (i12 < 7)
pozitia relativa a axelor de rotatie a) cilindrice; b) conice; c) variatoare de turatie.

## Slide 9: Parti componente
Mecanismele cele mai simple de tansmitere aputerii prin roti de frictiune sunt construite din:
roti cilindriceroti cilindrice
cu periferia neteda
arbori pe care sunt montate rotile
lagare de sprijinire a arborilor

## Slide 10: Variatoarea transmisii prin frictiune
în care: val max = v2x max – v1 = v1 – v2x min, v2x max şi v2x min fiind vitezele punctelor extreme de contact dintre rolă şi disc;
v1 – viteza rolei, egală cu viteza v2x a punctului median de contact, punct în care alunecarea este nulă.
deci micşorarea alunecării geometrice se poate realiza prin executarea unor role cu lăţimi foarte mici sau sub formă de discuri cu profil semicircular, la care contactul teoretic este punctiform.